ACL-350数字式静电电压测试仪

ACL-350是世界上体积最小的袖珍式非接触数字式静电测量表。该表可以测量物体表面的静电压值和静电压极性。该表操作简单，带有测量保持钮和置位钮。

ACL-350表具有自动关机功能，超过90秒钟不使用则自动断电。该表是通过防静电材料表壳形成接地通路，因此，在测量过程中操作人员无需戴防静电腕带。3位半的数字显示电压值是通过每秒钟取样三次而连续更新的测量值。显示的测量值与表与被测物体的距离相关。

ACL-350表的应用

·包装材料，泡沫材料，包装薄膜和包装袋。
·生产线上的辅助性器材，如：器具、周转箱、工具、胶带和卷状材料。
·原材料：塑料、镜头、器具箱、元器件箱、器材柜等。
·人员：体静电、防静电服、超净防静电工衣。

特性：

·3位半液晶数字显示，自动显示测量静电压值。
·长度为25.4毫米（1英寸）测量标尺适用于进行重复性静电压测量。
·自动辨别静电压极性，当带静电物体表面为负极性时，可显示出负极性。
·电池容量指示 ″BAT″。
·测量值取样保持钮。
·多量程，静电压值与被测距离的关系。

@ 1英寸： 0 - 20,000伏， 100伏进位
@ 1/10英寸： 0 - 2,000伏， 100伏进位
@ 4英寸： ± 40,000伏， 读数显示乘2
@ 6.5英寸： ± 60,000伏， 读数显示乘3
@ 8.5英寸： ± 80,000伏， 读数显示乘4

·表通过防静电材料表壳形成接地通路
·标准9伏电池
·一年保修期，表壳打开后保修自动失效
·在标准状态下最高测量值为20,000伏
·测量精度±10％
·随表免费提供符合美国计量标准局NIST的校准证书
·ACL 350皮套
·重量 5盎司
·尺寸 107毫米×61毫米×23毫米

使用须知：
·被测量物体表面尺寸必须大于测量距离。为获得真正的测量值在测量距离为25.4毫米时，被测物体尺寸不能小于127毫米×127毫米。
·可用柔软的布蘸酒精清洁ACL 350的测量电极。
·可使用ACL 350表进行测量时，首先操作人员确保自身对地放电，表外壳为防静电材料制成。
·将表的测量电极对准待测物体表面，按下置“0”按钮。
·保持与待测物体表面距离为25.4毫米（1英寸）。
·按下测量钮，读出测量结果。
·被测物体的静电压值如为负极性，LCD上显示“-”。正极性时无显示符号。
·如果在超过25.4毫米距离下测量值超过20,000伏，请停止，这时的带静电物体可能会产生电弧放电，任何测量均需小心谨慎。