FMX-003静电电压测试仪

FMX-003可测范围在+/-20kV，置有2LED灯确保测量距离在标准25mm处。　　外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。　　并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围+/-200V。　　电场测量范围 +/-20kV　　2 LED确定25mm工作距离　　可配离子平衡测量板（+/-200V）　　单按归零重置　　单按显示锁定　　闲置自动关机　　电池效能显示 

规格：
输入电压： 9V，6F22 manganese battery
静电场可测： +/-(0.00-20.0kV)（自动显示调整）
标准测距： 25mm+/-1mm
离子平衡可测： +/-(0-200V)测量距离根据ESD－STM3.1-2000 lonization 标准
反应时间： 1秒
LCD显示更新： 每秒5次
精确度： +/-10%
工作温湿度： 10-40 deg C/RH:0-60%R
图形显示： 正：红色/负：蓝色
数据显示： 静电场（1）：+/-X.XX(0.00kV?1.49kV)静电场（2）：+/-X.XX(1.00kV?20.0kV) 离子平衡：+/-X.XX(0?200V) 
声响报警： 开机/闲置自动关机/超出可测范围
显示报警： 掏RR？－测量仪内的感应器损坏
自动关机： 闲置约5分钟
测量模式切换： 静电场：单按Power掣，有一beep声离子平衡：（请先安装离子平衡测量板）同时按Zero和Power,有二beeps声，并有押？每秒闪动。
重量/体积： 0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm（连电池）
封装： Conductive Resin(ABS)